## Slide 1
Capitolo 5 Livello di collegamento e reti locali
Nota per l’utilizzo:
Abbiamo preparato queste slide con l’intenzione di renderle disponibili a tutti (professori, studenti, lettori). Sono in formato PowerPoint in modo che voi possiate aggiungere e cancellare slide (compresa questa) o modificarne il contenuto in base alle vostre esigenze.
Come potete facilmente immaginare, da parte nostra abbiamo fatto un sacco di lavoro. In cambio, vi chiediamo solo di rispettare le seguenti condizioni:
se utilizzate queste slide (ad esempio, in aula) in una forma sostanzialmente inalterata, fate riferimento alla fonte (dopo tutto, ci piacerebbe che la gente usasse il nostro libro!)
se rendete disponibili queste slide in una forma sostanzialmente inalterata su un sito web, indicate che si tratta di un adattamento (o che sono identiche) delle nostre slide, e inserite la nota relativa al copyright.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2007
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Reti di calcolatori e Internet: Un approccio top-down 4a edizione Jim Kurose, Keith Ross Pearson Paravia Bruno Mondadori Spa ©2008

## Slide 2: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
Obiettivi:
Comprendere i principi per implementare i servizi di trasmissione dati:
  Rilevazione e correzione dell’errore
  Condivisione di un canale broadcast: accesso multiplo
  Indirizzamento a livello di collegamento
  Trasferimento affidabile dei dati, controllo del flusso: già visto!
Istanziazione e implementazione delle varie tecnologie a livello di link.

## Slide 3: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 4: Livello di collegamento: introduzione
Alcuni termini utili:
host e router sono i nodi
i canali di comunicazione che collegano nodi adiacenti lungo un cammino sono i collegamenti (link)
  collegamenti cablati
  collegamenti wireless
  LAN
Le unità di dati scambiate dai protocolli a livello di link sono chiamate frame.
link
I protocolli a livello di collegamento si occupano
del trasporto di datagrammi lungo un singolo
canale di comunicazione.

## Slide 5: Livello di collegamento
Un datagramma può essere gestito da diversi protocolli,
su collegamenti differenti:
  Es., un datagramma può essere gestito da Ethernet sul primo collegamento, da PPP sull’ultimo e da un protocollo WAN nel collegamento intermedio.
Anche i servizi erogati dai protocolli del livello di link possono essere differenti:
  Ad esempio, non tutti i protocolli forniscono un servizio di consegna affidabile.
Analogia con un tour operator:
Un viaggio da Princeton a Losanna:
  taxi: da Princeton all’aeroporto JFK
  aereo: dal JFK a Ginevra
  treno: da Ginevra a Losanna
Turista = datagramma
Ciascuna tratta del trasporto = collegamento
Tipologia del trasporto = protocollo di link
Agente di viaggio = protocollo di routine

## Slide 6: Servizi offerti dal livello di link
Framing:
  I protocolli incapsulano i datagrammi del livello di rete all’interno di un frame a livello di link.
  Il protocollo MAC controlla l’accesso al mezzo
  Per identificare origine e destinatario vengono utilizzati indirizzi “MAC”
    Diversi rispetto agli indirizzi IP!
Consegna affidabile:
  Come avviene, lo abbiamo già imparato nel Capitolo 3!
  È considerata non necessaria nei collegamenti che presentano un basso numero di errori sui bit (fibra ottica, cavo coassiale e doppino intrecciato)
  È spesso utilizzata nei collegamenti soggetti a elevati tassi di errori (es.: collegamenti wireless)

## Slide 7: Servizi offerti dal livello di collegamento
Controllo di flusso:
  Evita che il nodo trasmittente saturi quello ricevente.
Rilevazione degli errori:
  Gli errori sono causati dall’attenuazione del segnale e da rumore elettromagnetico.
  Il nodo ricevente individua la presenza di errori
    è possibile grazie all’inserimento, da parte del nodo trasmittente, di un bit di controllo di errore all’interno del frame.
Correzione degli errori:
  Il nodo ricevente determina anche il punto in cui si è verificato l’errore, e lo corregge.
Half-duplex e full-duplex
  Nella trasmissione full-duplex gli estremi di un collegamento possono trasmettere contemporaneamente: non in quella half-duplex.

## Slide 8
Dove è implementato il livello di collegamento?
in tutti gli host
È realizzato in un adattatore (NIC, network interface card)
  scheda Ethernet, PCMCI, 802.11
  Implementa il livello di collegamento e fisico
è una combinazione di hardware, software e firmware
controllore
trasmissione
fisica
CPU
memoria
host
bus
(es, PCI)
adattatore
di rete
host schematic
applicazione
trasporto
rete
collegamento
collegamento
fisco

## Slide 9: Adattatori
Lato mittente:
  Incapsula un datagramma in un frame.
  Imposta il bit rilevazione degli errori, trasferimento dati affidabile, controllo di flusso, etc.
Lato ricevente:
  Individua gli errori, trasferimento dati affidabile, controllo di flusso, etc.
  Estrae i datagrammi e li passa al nodo ricevente
controllore
controllore
host mittente
host ricevente
datagramma
datagramma
datagramma
frame

## Slide 10: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 11: Tecniche di rilevazione degli errori
EDC= Error Detection and Correction
D = Dati che devono essere protetti da errori e ai quali vengono aggiunti dei bit EDC.
La rilevazione degli errori non è attendibile al 100%!
  è possibile che ci siano errori non rilevati
  per ridurre la probabilità di questo evento, le tecniche più sofisticate prevedono un’elevata ridondanza

## Slide 12: Controllo di parità
Unico bit di parità:
Si è verificato almeno un errore in un bit
Parità bidimensionale:
Individua e corregge il bit alterato
0
0

## Slide 13: Checksum di Internet
Mittente:
I dati sono trattati come interi da 16 bit e sommati.
Checksum: è il complemento a 1 di questa somma
Il mittente inserisce il valore della checksum nell’intestazione dei segmenti
Destinatario:
Il ricevente controlla la checksum.
Calcola il complemento a 1 della somma dei dati ricevuti e verifica che i bit del risultato siano 1:
  NO, non lo sono: segnala un errore
  SÌ lo sono: non sono stati rilevati errori.
  Ciononostante, ci potrebbero essere altri errori?
  Lo scopriremo in seguito ...
Obiettivi: rileva gli errori ma viene usata solo a livello di trasporto

## Slide 14: Controllo a ridondanza ciclica
Esamina i dati, D, come numeri binari.
Origine e destinazione si sono accordati su una stringa di r+1 bit, conosciuta come generatore, G.
Obiettivi: scegliere r bit addizionali, R, in modo che:
  <D,R> siano esattamente divisibili per G (modulo 2)
  Il destinatario conosce G, e divide <D,R> per G. Se il resto è diverso da 0 si è verificato un errore!
  CRC può rilevare errori a raffica inferiori a r+1 bit.
Nella pratica è molto usato (ATM, HDCL).

## Slide 15: Esempio di CRC
Vogliamo:
  D.2r XOR R = nG
Ovvero:
  D.2r = nG XOR R
Quindi:
se dividiamo D.2r per G, otteniamo il valore R.
R = resto di [ ]
D.2r
G

## Slide 16: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 17: Protocolli di accesso multiplo
Esistono due tipi di collegamenti di rete:
Collegamento punto-punto (PPP)
  Impiegato per connessioni telefoniche.
  Collegamenti punto-punto tra Ethernet e host.
Collegamento broadcast (cavo o canale condiviso)
  Ethernet tradizionale
  HFC in upstream
  Wireless LAN 802.11
canale cablato
condiviso
RF condivisa
(es. 802.11 WiFi)
RF condivisa
(satellite)
persone a un
cocktail party
(rumore, aria condivisi)

## Slide 18: Protocolli di accesso multiplo
Connessione a un canale broadcast condiviso.
Centinaia o anche migliaia di nodi possono comunicare direttamente su un canale broadcast:
  Si genera una collisione quando i nodi ricevono due o più frame contemporaneamente.
Protocolli di accesso multiplo
Protocolli che fissano le modalità con cui i nodi regolano le loro trasmissioni sul canale condiviso.
La comunicazione relativa al canale condiviso deve utilizzare lo stesso canale!
  non c’è un canale “out-of-band” per la coordinazione

## Slide 19: Protocolli di accesso multiplo ideali
Canale broadcast con velocità di R bit al sec:
1. Quando un nodo deve inviare dati, questo dispone di un tasso trasmissivo pari a R bps.
2. Quando M nodi devono inviare dati, questi dispongono di un tasso trasmissivo pari a R/M bps.
3. Il protocollo è decentralizzato:
  non ci sono nodi master
  non c’è sincronizzazione dei clock
4. Il protocollo è semplice.

## Slide 20: Protocolli di accesso multiplo
Si possono classificare in una di queste tre categorie:
Protocolli a suddivisione del canale (channel partitioning)
  Suddivide un canale in “parti più piccole” (slot di tempo, frequenza, codice)
  Li alloca presos un nodo per utilizzo esclusivo
Protocolli ad accesso casuale (random access)
  I canali non vengono divisi e si può verificare una collisione.
  I nodi coinvolti ritrasmettono ripetutamente i pacchetti.
Protocolli a rotazione (“taking-turn”)
  Ciascun nodo ha il suo turno di trasmissione, ma i nodi che hanno molto da trasmettere possono avere turni più lunghi.

## Slide 21: Protocolli a suddivisione del canale: TDMA
TDMA: accesso multiplo a divisione di tempo.
Turni per accedere al canale
Suddivide il canale condiviso in intervalli di tempo.
Gli slot non usati rimangono inattivi
Esempio: gli slot 1, 3 e 4 hanno un pacchetto, 2, 5 e 6 sono inattivi.
1
3
4
1
3
4
6-slot
frame

## Slide 22: Protocolli a suddivisione del canale: FDMA
FDMA: accesso multiplo a divisione di frequenza.
Suddivide il canale in bande di frequenza.
A ciascuna stazione è assegnata una banda di frequenza prefissata.
Esempio: gli slot 1, 3 e 4 hanno un pacchetto, 2, 5 e 6 sono inattivi.
Banda di frequenza
tempo
cavo FDM

## Slide 23: Protocolli ad accesso casuale
Quando un nodo deve inviare un pacchetto:
  trasmette sempre alla massima velocità consentita dal canale, cioè R bps
  non vi è coordinazione a priori tra i nodi
Due o più nodi trasmittenti --> “collisione”
Il protocollo ad accesso casuale definisce:
  Come rilevare un’eventuale collisione.
  Come ritrasmettere se si è verificata una collisione.
Esempi di protocolli ad accesso casuale:
  slotted ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 24: Slotted ALOHA
Assumiamo che:
Tutti i pacchetti hanno la stessa dimensione.
Il tempo è suddiviso in slot; ogni slot equivale al tempo di trasmissione di un pacchetto.
I nodi iniziano la trasmissione dei pacchetti solo all’inizio degli slot.
I nodi sono sincronizzati.
Se in uno slot due o più pacchetti collidono, i nodi coinvolti rilevano l’evento prima del termine dello slot.
Operazioni:
Quando a un nodo arriva un nuovo pacchetto da spedire, il nodo attende fino all’inizio dello slot successivo.
  Se non si verifica una collisione: il nodo può trasmettere un nuovo pacchetto nello slot successivo.
  Se si verifica una collisione: il nodo la rileva prima della fine dello slot e ritrasmette con probabilità p il suo pacchetto durante gli slot successivi.

## Slide 25: Slotted ALOHA
Pro
Consente a un singolo nodo di trasmettere continuamente pacchetti alla massima velocità del canale.
È fortemente decentralizzato, ciascun nodo rileva le collisioni e decide indipendentemente quando ritrasmettere.
È estremamente semplice.
Contro
Una certa frazione degli slot presenterà collisioni e di conseguenza andrà “sprecata”.
Un’alta frazione degli slot rimane vuota, quindi inattiva.

## Slide 26: L’efficienza di Slotted Aloha
Supponiamo N nodi con pacchetti da spedire, ognuno trasmette i pacchetti in uno slot con probabilità p.
La probabilità di successo di un dato nodo = p(1-p)N-1
La probabilità che un nodo arbitrario abbia successo
= Np(1-p)N-1
Per ottenere la massima efficienza con N nodi attivi, bisogna trovare il valore p* che massimizza Np(1-p)N-1
Per un elevato numero di nodi, ricaviamo il limite di Np*(1-p*)N-1 per N che tende all’infinito, e otterremo 1/e = 0,37
L’efficienza è definita come la frazione di slot vincenti in presenza di un elevato numero di nodi attivi, che hanno sempre un elevato numero pacchetti da spedire.
Nel caso migliore:
solo il 37% degli slot
compie lavoro utile.
!

## Slide 27: ALOHA puro
Aloha puro: più semplice, non sincronizzato.
Quando arriva il primo pacchetto:
  lo trasmette immediatamente e integralmente nel canale broadcast.
Elevate probabilità di collisione:
  Il pacchetto trasmesso a t0 si sovrappone con la trasmissione dell’altro pacchetto inviato in [t0-1,t0+1].

## Slide 28: L’efficienza di Aloha puro
P(trasmissione con successo da un dato nodo) = P(il nodo trasmette).
P(nessun altro nodo trasmette in [p0-1,p0] .
P(nessun altro nodo trasmette in [p0-1,p0]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… scegliendo p migliore e lasciando n -> infinito …
= 1/(2e) = 0,18
Peggio di prima !

## Slide 29: Accesso multiplo a rilevazione della portante (CSMA)
CSMA: si pone in ascolto prima di trasmettere:
Se rileva che il canale è libero, trasmette l‘intero pacchetto.
Se il canale sta già trasmettendo, il nodo aspetta un altro intervallo di tempo.
Analogia: se qualcun altro sta parlando, aspettate finché abbia concluso!

## Slide 30: CSMA con trasmissioni in collisione
Le collisioni possono ancora verificarsi:
Il ritardo di propagazione fa sì che due nodi non rilevino la reciproca trasmissione
collisione:
Quando un nodo rileva una collisione, cessa immediatamente la trasmissione.
Diagramma spazio tempo
nota:
La distanza e il ritardo di propagazione giocano un ruolo importante nel determinare la probabilità di collisione.

## Slide 31: CSMA/CD (rilevazione di collisione)
CSMA/CD: rilevamento della portante differito, come in CSMA:
  Rileva la collisione in poco tempo.
  Annulla la trasmissione non appena si accorge che c’è un’altra trasmissione in corso.
Rilevazione della collisione:
  facile nelle LAN cablate.
  difficile nelle LAN wireless.
Analogia: un interlocutore educato.

## Slide 32: CSMA/CD (rilevazione di collisione)

## Slide 33: Protocolli MAC a rotazione
Protocolli MAC a suddivisione del canale:
  Condividono il canale equamente ed efficientemente con carichi elevati.
  Inefficienti con carichi non elevati.
Protocolli MAC ad accesso casuale:
  Efficienti anche con carichi non elevati: un singolo nodo può utilizzare interamente il canale.
  Carichi elevati: eccesso di collisioni.
Protocolli a rotazione
  Prendono il meglio dei due protocolli precedenti!

## Slide 34: Protocolli a rotazione
Protocollo polling:
Un nodo principale sonda “a turno” gli altri.
In particolare:
  elimina le collisioni
  elimina gli slot vuoti
  ritardo di polling
  se il nodo principale (master) si guasta, l’intero canale resta inattivo.
master
slave
poll
dati
dati

## Slide 35
Protocollo token-passing:
Un messaggio di controllo circola fra i nodi seguendo un ordine prefissato.
Messaggio di controllo (token).
In particolare:
  decentralizzato
  altamente efficiente
  il guasto di un nodo può mettere fuori uso l’intero canale
T
dati
(niente da
inviare)
T
Protocolli a rotazione

## Slide 36: Protocolli: riepilogo
Cosa si può fare con un canale condiviso?
  Suddivisione del canale per: tempo, frequenza, codice.
    TDM, FDM.
  Suddivisione casuale (dinamica).
    ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    Rilevamento della portante: facile in alcune tecnologie (cablate), difficile in altre (wireless)
    CSMA/CD usato in Ethernet
    CSMA/CA usato in 802.11
  A rotazione
    Polling con un nodo principale; a passaggio di testimone.
    Bluetooth, FDDI, IBM Token Ring

## Slide 37: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 38: Indirizzi MAC e ARP
Indirizzo IP a 32 bit:
  Indirizzo a livello di rete.
  Analogo all’indirizzo postale di una persona: hanno una struttura gerarchica e devono esser aggiornati quando una persona cambia residenza.
Indirizzo MAC (o LAN o fisico o Ethernet):
  Analogo al numero di codice fiscale di una persona: ha una struttura orizzontale e non varia a seconda del luogo in cui la persona si trasferisce.
  Indirizzo a 48 bit (per la maggior parte delle LAN) .

## Slide 39: Indirizzi LAN e ARP
Ciascun adattatore di una LAN ha un indirizzo LAN univoco .
Indirizzo broadcast =
FF-FF-FF-FF-FF-FF
= adattatore
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(cablata o
wireless)

## Slide 40: Indirizzi LAN
La IEEE sovrintende alla gestione degli indirizzi MAC.
Quando una società vuole costruire adattatori, compra un blocco di spazio di indirizzi (unicità degli indirizzi).
Analogia:
(a) Indirizzo MAC: come il codice fiscale di una persona.
(b) Indirizzo IP: come l’indirizzo postale di una persona.
Indirizzo orizzontale MAC --> portabilità
  È possibile spostare una scheda LAN da una LAN a un’altra.
Gli indirizzi IP hanno una struttura gerarchica e devono essere aggiornati se spostati.
  dipendono dalla sottorete IP cui il nodo è collegato.

## Slide 41: Protocollo per la risoluzione degli indirizzi (ARP)
Ogni nodo IP (host, router) nella LAN ha una tabella ARP.
Tabella ARP: contiene la corrispondenza tra indirizzi IP e MAC.
< Indirizzo IP; Indirizzo MAC; TTL>
  TTL (tempo di vita): valore che indica quando bisognerà eliminare una data voce nella tabella (il tempo di vita tipico è di 20 min).
Domanda: come si determina
l’indirizzo MAC di B se si
conosce solo l’indirizzo IP di B?
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
237.196.7.23
237.196.7.78
237.196.7.14
237.196.7.88

## Slide 42: Protocollo ARP nella stessa sottorete
A vuole inviare un datagramma a B, e l’indirizzo MAC di B non è nella tabella ARP di A.
A trasmette in un pacchetto broadcast il messaggio di richiesta ARP, contenente l’indirizzo IP di B.
  Indirizzo MAC del destinatario
  = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  Tutte le macchine della LAN ricevono una richiesta ARP.
B riceve il pacchetto ARP, e risponde ad A comunicandogli il proprio indirizzo MAC.
  il frame viene inviato all’indirizzo MAC di A.
Il messaggio di richiesta ARP è inviato in un pacchetto broadcast mentre il messaggio di risposta ARP è inviato in un pacchetto standard.
ARP è “plug-and-play”:
  La tabella ARP di un nodo si costituisce automaticamente e non deve essere configurata dall’amministratore del sistema.

## Slide 43: Invio verso un nodo esterno alla sottorete
Invio di un datagramma da A a B attraverso R, ipotizzando che A conosca l’indirizzo IP di B.
Due tabelle ARP nel router R, una per ciascuna rete IP (LAN).
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A

## Slide 44
A crea un datagramma con origine A, e destinazione B.
A usa ARP per ottenere l’indirizzo MAC di R.
A crea un collegamento a livello di rete con l’indirizzo MAC di destinazione di R, il frame contiene il datagramma IP da A a B.
L’adattatore di A invia il datagramma.
L’adattatore di R riceve il datagramma.
R rimuove il datagramma IP dal frame Ethernet, e vede che la sua destinazione è B.
R usa ARP per ottenere l’indirizzo MAC di B.
R crea un frame contenente il datagramma IP da A a B IP e lo invia a B.
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
A
74-29-9C-E8-FF-55
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
Questo esempio è molto importante!
Siete sicuri di averlo compreso bene?

## Slide 45: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 46: Ethernet
Detiene una posizione dominante nel mercato
delle LAN cablate.
È stata la prima LAN ad alta velocità con vasta diffusione.
Più semplice e meno costosa di token ring, FDDI e ATM.
Sempre al passo dei tempi con il tasso trasmissivo: 10 Mbps - 10 Gbps
Il progetto originale di Bob Metcalfe
che portò allo standard Ethernet.

## Slide 47: Topologia a stella
La topologia a bus era diffusa fino alla metà degli anni 90.
Quasi tutte le odierne reti Ethernet sono progettate con topologia a stella.
Al centro della stella è collocato un hub o commutatore (switch).
Ciascun nodo esegue un protocollo Ethernet separato e non entra in collisione con gli altri
switch
Bus: cavo coassiale
Topologia a stella

## Slide 48: Struttura dei pacchetti Ethernet
L’adattatore trasmittente incapsula i datagrammi IP in un pacchetto Ethernet.
Preambolo:
I pacchetti Ethernet iniziano con un campo di otto byte: sette hanno i bit 10101010 e l’ultimo è 10101011.
Servono per “attivare” gli adattatori dei riceventi e sincronizzare i loro orologi con quello del trasmittente.

## Slide 49: Struttura dei pacchetti Ethernet
Indirizzi: 6 byte
  Quando un adattatore riceve un pacchetto contenente l’indirizzo di destinazione o con l’indirizzo broadcast (es.: un pacchetto ARP), trasferisce il contenuto del campo dati del pacchetto al livello di rete.
  I pacchetti con altri indirizzi MAC vengono ignorati.
Campo tipo: consente a Ethernet di supportare vari protocolli di rete (in gergo questa è la funzione di “multiplexare” i protocolli).
Controllo CRC: consente all’adattatore ricevente di rilevare la presenza di un errore nei bit del pacchetto.

## Slide 50: Servizio senza connessione non affidabile
Senza connessione: non è prevista nessuna forma di handshake preventiva con il destinatario prima di inviare un pacchetto.
Non affidabile: l’adattatore ricevente non invia un riscontro né se un pacchetto supera il controllo CRC né in caso contrario.
  Il flusso dei datagrammi che attraversano il livello di rete può presentare delle lacune.
  L’applicazione può rilevare le lacune se viene impiegato TCP.
  Altrimenti, potrebbe accusare problemi a causa dell’incompletezza dei dati.

## Slide 51: Fasi operative del protocollo CSMA/CD
1. L’adattatore riceve un datagramma di rete dal nodo cui è collegato e prepara un pacchetto Ethernet.
2. Se il canale è inattivo, inizia la trasmissione. Se il canale risulta occupato, resta in attesa fino a quando non rileva più il segnale.
3. Verifica, durante la trasmissione, la presenza di eventuali segnali provenienti da altri adattatori. Se non ne rileva, considera il pacchetto spedito.
4. Se rileva segnali da altri adattatori, interrompe immediatamente la trasmissione del pacchetto e invia un segnale di disturbo (jam).
5. L’adattore rimane in attesa. Quando riscontra l’n-esima collisione consecutiva, stabilisce un valore k tra {0,1,2,…,2m-1}. L’adattatore aspetta un tempo pari a K volte 512 bit e ritorna al Passo 2.

## Slide 52: Protocollo CSMA/CD di Ethernet
Segnale di disturbo (jam): la finalità è di avvisare della collisione tutti gli altri adattatori che sono in fase trasmissiva; 48 bit.
Bit di tempo: corrisponde a 0,1 microsec per Ethernet a 10 Mbps; per K=1023, il tempo di attesa è di circa 50 msec.
Attesa esponenziale:
Obiettivo: l’adattatore prova a stimare quanti sono gli adattatori coinvolti.
  Se sono numerosi il tempo di attesa potrebbe essere lungo.
Prima collisione: sceglie K tra {0,1}; il tempo di attesa è pari a K volte 512 bit.
Dopo la seconda collisione: sceglie K tra {0,1,2,3}…
Dopo dieci collisioni, sceglie K tra {0,1,2,3,4,…,1023}.
Guardate e interagite
con l’applet Java
sul sito web:
Altamente raccomandato !

## Slide 53: Efficienza di Ethernet
Tprop = tempo massimo che occorre al segnale per propagarsi fra una coppia di adattatori.
ttrasm = tempo necessario per trasmettere un pacchetto della maggior dimensione possibile.
Si evince che quando tprop tende a 0, l’efficienza tende a 1.
Al crescere di ttrans, l’efficienza tende a 1.
Molto meglio di ALOHA: decentralizzato, semplice, e poco costoso.

## Slide 54
Ethernet 802.3 : livelli di collegamento e fisico
molti differenti standard Ethernet
  protocollo MAC e formato del frame standard
  differenti velocità: 2 Mbps, 10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10G bps
  differenti mezzi trasmissivi del livello fisico: fibra, cavo
applicazione
trasporto
rete
collegamento
fisico
protocollo MAC
e formato del frame
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
Livello fisico in fibra
livello fisico in rame
(doppino intrecciato)

## Slide 55: Codifica Manchester
Usata in 10BaseT
Durante la ricezione di ciascun bit si verifica una transizione.
Permette di sincronizzare gli orologi degli adattatori trasmittenti e riceventi.
  Non c’è bisogno di un clock centralizzato e globale tra i nodi!
La codifica Manchester è un’operazione del livello fisico!

## Slide 56: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 57: Hub
L’hub (ripetitore) è un dispositivo “stupido” che opera sui singoli bit:
  all’arrivo di un bit, l’hub lo riproduce incrementandone l‘energia e lo trasmette attraverso tutte le sue altre interfacce.
  non implementa la rilevazione della portante né CSMA/CD
  ripete il bit entrante su tutte le interfacce uscenti anche se su qualcuna di queste c’è un segnale
  trasmette in broadcast, e quindi ciascun adattatore può sondare il canale per verificare se è libero e rilevare una collisione mentre trasmette
  fornisce aspetti di gestione di rete.
doppino intrecciato
hub

## Slide 58: Switch
Dispositivo del livello di link: più intelligente di un hub, svolge un ruolo attivo
  Filtra e inoltra i pacchetti Ethernet.
  Esamina l’indirizzo di destinazione e lo invia all’interfaccia corrispondente alla sua destinazione.
  Quando un pacchetto è stato inoltrato nel segmento, usa CSMA/CD per accedere al segmento.
Trasparente
  Gli host sono inconsapevoli della presenza di switch.
Plug-and-play, autoapprendimento
  Gli switch non hanno bisogno di essere configurati.

## Slide 59
Switch: consente più trasmissioni simultanee
Gli host hanno collegamenti dedicati e diretti con lo switch
Gli switch bufferizzano i pacchetti
Il protocollo Ethernet è usato su ciascun collegamento in entrata, ma non si verificano collisioni; full duplex
switching: da A ad A’ e da B a B’ simultaneamente, senza collisioni
  Non possibile con gli hub “stupidi”
A
A’
B
B’
C
C’
switch con sei interfacce
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6

## Slide 60
Tabella di commutazione
D: come fa lo switch a sapere che A’ è raggiungibile attraverso l’interfaccia 4 e B’ attraverso l’interfaccia 5?
R: ogni switch ha una tabella di commutazione (switch table), e ciascuna voce:
  (indirizzo MAC del nodo, interfaccia che conduce al nodo, time stamp)
Assomiglia a una tabella d’instradamento!
D: come si creano e si mantengono le voci di una tabella di commutazione?
  Come in un protocollo di instradamento?
A
A’
B
B’
C
C’
switch con sei interfacce
(1,2,3,4,5,6)
1
2
3
4
5
6

## Slide 61: Switch: autoapprendimento
Lo switch apprende quali nodi possono essere raggiunti attraverso determinate interfacce
  quando riceve un pacchetto, lo switch “impara” l’indirizzo del mittente
  registra la coppia mittente/indirizzo nella sua tabella di commutazione
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Origine: A
Dest: A’
Indir. MAC Interfaccia TTL
Tabella di commutazione
(inizialmente vuota)
A
1
60

## Slide 62: Switch: filtraggio e inoltro
Quando uno switch riceve un pacchetto:
1. Registra il collegamento associato con l’host mittente
2. Indicizza la tabella utilizzando gli indirizzi MAC
if entry found for destination then{
if dest on segment from which frame arrived then drop the frame
else forward the frame on interface indicated
}
else flood
Lo inoltra a tutti tranne all’interfaccia
dalla quale è arrivato il pacchetto

## Slide 63: Autoapprendimento, inoltro: un esempio
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Origine: A
Dest: A’
Indir. MAC Interfaccia TTL
Tabella di commutazione
(inizialmente vuota)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
Destinazione del frame ignota:
flood
A’ A
destinazione A, location nota:
A’
4
60
selective send

## Slide 64
Collegare gli switch
Gli switch possono essere interconnessi
A
B
D: per inviare da A a G, come fa S1 a sapere che deve inoltrare il frame attraverso S4 e S3?
A: autoapprende! (funziona esattamente come nel caso di unsingolo switch!)
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 65
Esempio di apprendimento multi-switch
Supponiamo che C invii un frame a I, e che I risponda a C
D: illustrate le tabelle di commutazione e l’inoltro dei pacchetti in S1, S2, S3, S4
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G
1
2

## Slide 66: Esempio di rete di un’istituzione
hub
hub
hub
switch
Alla rete
esterna
router
sottorete IP
server
di posta
server web

## Slide 67: Switch e router a confronto
Entrambi sono dispositivi store-and-forward
  router: dispositivi a livello di rete (esaminano le intestazioni del livello di rete)
  switch: dispositivi a livello di collegamento
I router mantengono tabelle d’inoltro e implementano algoritmi d’instradamento
Gli switch mantengono tabelle di commutazione e implementano il filtraggio e algoritmi di autoapprendimento

## Slide 68: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 69
Un mittente, un destinatario, un collegamento: estremamente semplice.
  non c’è protocollo di accesso al mezzo (MAC)
  non occorre indirizzamento MAC esplicito
  il collegamento potrebbe essere una linea telefonica serale commutata, un collegamento SONET/SDH, una connessine X.25 o un circuito ISDN
Protocolli punto-punto DLC più diffusi:
  PPP (point-to-point protocol)
  HDLC (high-level data link control )
Protocollo punto-punto

## Slide 70: Requisiti di IETF per il progetto PPP [RFC 1547]
Framing dei pacchetti: il protocollo PP del mittente incapsula un pacchetto a livello di rete all’interno del un pacchetto PPP a livello di link.
Trasparenza: il protocollo PPP non deve porre alcuna restrizione ai dati che appaiono nel pacchetto a livello di rete.
Rilevazione degli errori (ma non la correzione)
Disponibilità della connessione: il protocollo deve rilevare la presenza di eventuali guasti a livello di link e segnalare l’errore al livello di rete.
Negoziazione degli indirizzi di rete: PPP deve fornire un meccanismo ai livelli di rete comunicanti per ottenere o configurare gli indirizzi di rete.

## Slide 71: Requisiti che PPP non deve implementare
Correzione degli errori.
Controllo di flusso.
Sequenza (non deve necessariamente trasferire i pacchetti al ricevente mantenendo lo stesso ordine).
Collegamento multipunto (es., polling).
Correzione degli errori, controllo di flusso,
ri-ordinamento dei pacchetti
sono delegati ai livelli superiori!

## Slide 72: Formato dei pacchetti dati PPP
Flag: ogni pacchetto inizia e termina con un byte con valore 01111110
Indirizzo: unico valore (11111111)
Controllo: unico valore; ulteriori valori potrebbero essere stabiliti in futuro
Protocollo: indica al PPP del ricevente qual è il protocollo del livello superiore cui appartengono i dati incapsulati

## Slide 73: Formato dei pacchetti dati PPP
informazioni: incapsula il pacchetto trasmesso da un protocollo del livello superiore (come IP) sul collegamento PPP.
checksum: utilizzato per rilevare gli errori nei bit contenuti in un pacchetto; utilizza un codice a ridondanza ciclica HDLC a due o a quattro byte.

## Slide 74: Riempimento dei byte (Byte stuffing)
Requisito di trasparenza: nel campo informazioni deve essere possibile inserire una stringa <01111110>
  D: se compare <01111110> come fa il ricevente a rilevare in modo corretto la fine del frame PPP?
Mittente: aggiunge (“stuff”) un byte di controllo
<01111110> prima di ogni byte di dati <01111110>
Destinatario:
  Due byte 01111110: scarta il primo e continua la ricezione dei dati.
  Singolo 01111110: valore di flag

## Slide 75: Byte stuffing
flag nei dati
da inviare
Valore del flag
più byte aggiunto
nel flusso dei dati

## Slide 76: Protocollo di controllo del collegamento e protocolli di rete
Prima di avviare lo scambio di dati, i due peer devono configurare il collegamento:
Configurazione del collegamento PPP (massima dimensione del pacchetto, autenticazione).
Scambio dei pacchetti di controllo propri del livello di rete
  per IP: viene utilizzato il protocollo di controllo IP (IPCP) e i dati IPCP sono inseriti in un pacchetto PPP (il cui campo protocollo contiene 8021) in modo analogo a quello in cui i dati LCP sono inseriti in un pacchetto PPP

## Slide 77: Capitolo 5: Livello di collegamento e reti locali
5.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
5.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
5.3 Protocolli di accesso multiplo
5.4 Indirizzi a livello di collegamento
5.5 Ethernet
5.6 Switch a livello di collegamento
5.7 PPP: protocollo punto-punto
5.8 Canali virtuali: una rete come un livello di link

## Slide 78: Virtualizzazione delle reti
Virtualizzazione delle risorse: una potente astrazione nell’ingegneria dei sistemi
Esempi nell’informatica: memoria virtuale, dispositivi virtuali
  macchine virtuali: es. Java
  Sistema operativo IBM VM tra gli anni ‘60 e ’70
Il collegamento va considerato in modo astratto, come un canale piuttosto che un cavo

## Slide 79
Internet: virtualizzazione delle reti
1974: tante reti non collegate tra loro
  ARPAnet
  Reti su cavo
  Reti a pacchetto satellitari (Aloha)
  Reti radio
… che differiscono per:
  convenzioni di indirizzamento
  formato dei pacchetti
  ripristino degli errori
  instradamento
ARPAnet
rete satellitare
"A Protocol for Packet Network Intercommunication",
V. Cerf, R. Kahn, IEEE Transactions on Communications,
Maggio 1974, pp. 637-648.

## Slide 80
Internet: virtualizzazione delle reti
ARPAnet
rete satellitare
gateway
Gateway:
“racchiude i pacchetti della rete globale in pacchetti con il formato della rete locale o li estrae da questi”
Li instrada verso il gateway successivo
IP:
Indirizzamento: l’interconnessione delle reti fa sì che tutto appaia come una singola entità uniforme nonostante la sottostante eterogeneità delle reti locali
Rete delle reti

## Slide 81
L’architettura di Cerf & Kahn
Che cosa è virtualizzato?
Due livelli di indirizzamento: rete globale e rete locale
Il nuovo livello (IP) rende tutto omogeneo
Tecnologia sottostante della rete locale
  cavo
  satellite
  modem telefonico a 56K
  oggi: ATM, MPLS

## Slide 82: ATM e MPLS
ATM, MPLS utilizzano la commutazione a pacchetto e sono reti a circuito virtuale.
  hanno propri formati di pacchetto e propri metodi d’invio.
Dal punto di vista di Internet sono al pari di un qualunque collegamento che interconnette dispositivi IP.
  come una rete telefonica e una Ethernet commutata
ATM, MPSL: vedremo come queste reti forniscono connessione ai dispositivi IP

## Slide 83: Trasferimento asincrono: ATM
Gli standard per ATM cominciarono a essere sviluppati alla metà degli anni ’80 dall’ATM Forum e dall’ITU; in pratica fu utilizzata principalmente all’interno di reti telefoniche e IP servendo, per esempio, come tecnologia dei collegamenti che connettono router IP.
Obiettivo: progettare reti in grado di trasportare file audio e video in tempo reale, oltre a testo, e-mail e file di immagini
  Rispondenza ai requisiti di tempo/QoS per voce e video (rispetto al modello best-effort di Internet)
  Telefonia di ultima generazione
  Commutazione di pacchetto usando circuiti virtuali

## Slide 84: Architettura di ATM
AAL (ATM adaptation layer) è presente solo nei dispositivi alla periferia della rete ATM:
  Segmentazione e riassemblaggio dei pacchetti
  Simile al livello di trasporto in Internet
Livello ATM: “livello di rete”
  Definisce la struttura della cella ATM e il significato dei suoi campi
Livello fisico
fisico
ATM
AAL
fisico
ATM
AAL
fisico
ATM
fisico
ATM
terminale
terminale
switch
switch

## Slide 85
ATM: livello di rete o collegamento?
Visione: trasporto end to end: “ATM da scrivania a scrivania”
  ATM è una tecnologia di rete
Realtà: usato per collegare router di dorsale IP
  “IP su ATM”
  ATM come livello di link commutato, che collega router IP
Rete
ATM
Rete
IP

## Slide 86: AAL: ATM Adaptation Layer
ATM Adaptation Layer (AAL): “adatta” i livelli superiori (IP o applicazioni ATM native) al sottostante livello ATM.
AAL è presente solo nei sistemi terminali e non nei commutatori.
Segmento di livello AAL frammentato su più celle ATM
  Analogia: segmenti TCP in vari pacchetti IP.
fisico
ATM
AAL
fisico
ATM
AAL
fisico
ATM
fisico
ATM
terminale
terminale
switch
switch

## Slide 87: AAL: ATM Adaptation Layer
Differenti versioni di livelli AAL, in base alla classe di servizio ATM:
AAL1: per il servizio a tasso costante, CBR (Constant Bit Rate), es. emulazione di circuito.
AAL2: per il servizio a tasso variabile, VBR (Variable Bit Rate), es. video MPEG.
AAL5: per il servizio dati (es., datagrammi IP).
PDU AAL
Cella ATM
User data

## Slide 88: Livello ATM
Servizio: trasporto di celle attraverso la rete ATM.
Analogo al livello di rete IP.
I servizi sono molto differenti dal livello di rete IP.
Architettura
della rete
Internet
ATM
ATM
ATM
ATM
Modello
di servizio
best effort
CBR
VBR
ABR
UBR
Larghezza
di banda
nessuna
Tasso
costante
Tasso
garantito
Minimo
garantito
nessuna
Perdita
no
sì
sì
no
no
Ordine
no
sì
sì
sì
sì
Timing
no
sì
sì
no
no
Feedback
congestione
no (dedotta
se c’è perdita)
non c’è
congestione
non c’è
congestione
sì
no
Garanzie

## Slide 89: Livello ATM: canale virtuale (VC)
Canale virtuale: percorso che consiste in una sequenza di collegamenti fra sorgente e destinazione
  Impostazione della chiamata, prima di avviare la trasmissione dati
  Ciascun pacchetto ha un identificatore del circuito virtuale (VCI)
  Ogni switch sul percorso origine-destinazione mantiene lo “stato” per ciascuna connessione passante
  Al VC possono essere allocati collegamento e risorse di commutazione (banda, buffer)
Canale virtuale permanente (PVC, permanent VC)
  Per connessioni di lunga durata
  Le celle ATM sono instradate dal punto d’ingresso a quello d’uscita
Canale virtuale dinamico (SVC, switched VC)
  Creato o cancellato dinamicamente, su richiesta

## Slide 90: Canali virtuali ATM
Vantaggi:
  Prestazioni e QoS sono garantite (ampiezza di banda, ritardo/perdita, jitter)
Svantaggi:
  Inadeguato supporto al traffico dei pacchetti
  Un PVC tra ciascuna coppia sorgente/destinatario: problemi di scalabilità
  Eccesso di elaborazione per connessioni di breve durata

## Slide 91: Livello ATM: cella ATM
Intestazione: 5 byte
Carico utile: 48 byte
  Perché?: se il carico utile è piccolo -> piccolo ritardo per voce digitalizzata
  A metà strada tra 32 e 64 (compromesso!)
Intestazione
cella
Formato cella

## Slide 92: Campi della cella ATM (intestazione)
VCI: identificatore del canale virtuale
  Il VCI di una cella varia da collegamento a collegamento.
PT: tipo di carico utile (payload type)
  Indica il tipo di carico che la cella contiene
CLP: bit di priorità sulla perdita di cella
  CLP = questo bit può essere usato per scegliere le celle da scartare se si verifica una congestione.
HEC: byte d’errore nell’intestazione
  I bit per il rilevamento e la correzione dell’errore che proteggono l’intestazione della cella.

## Slide 93: Livello fisico ATM
Esistono due classi generali del livello fisico:
Transmission Convergence Sublayer (TCS): adatta il livello ATM al livello PMD sottostante
Physical Medium Dependent: dipende dal mezzo fisico utilizzato
Funzioni TCS:
  Generazione di una checksum d’intestazine: CRC a 8 bit
  Delineazione di cella
  Con il livello PMD “non strutturato”, trasmissine di celle inattive quando non ci sono celle di dati da inviare

## Slide 94: Livello fisico ATM
Alcuni possibili livelli fisici includono:
SONET/SDH: (synchronous optical network/ synchronous digital hierarchy, reti ottiche sincrone/gerarchia digitale sincrona)
  sincronizzazione dei bit
  suddivisione di banda
  differenti velocità: OC3 = 155.52 Mbps; OC12 = 622.08 Mbps; OC48 = 2.45 Gbps, OC192 = 9.6 Gbps
T1/T3: su fibra, microonde e cavo: 1.5 Mbps/ 45 Mbps
Basati su cella senza frame. In questo caso, la temporizzazione al ricevente è derivata da un segnale trasmesso.

## Slide 95: IP su ATM
Solo IP
3 “reti” (es., segmenti LAN).
MAC (802.3) e indirizzi IP.
IP su ATM
Sostituisce “le reti” (es., segmento LAN) con la rete ATM .
Indirizzi ATM e indirizzi IP.
Rete
ATM
LAN
Ethernet
LAN
Ethernet

## Slide 96: IP su ATM
AAL
ATM
fis.
fis.
Eth
IP
ATM
fisico
ATM
fisico
applicazione
Trasporto
IP
AAL
ATM
fisico
applicazione
Trasporto
IP
Ethernet
fisico

## Slide 97: Viaggio di un datagramma in IP su ATM
Router d’ingresso:
  Esamina l’indirizzo di destinazione, indicizza la tabella d’instradamento e determina l’indirizzo IP del router successivo sul percorso del datagramma.
  Per determinare l’indirizzo fisico del router del prossimo hop, utilizza ARP (nel caso dell’interfaccia ATM, il router d’ingresso indicizza una tabella ATM ARP con l’indirizzo IP del router d’uscita e ne determina l’indirizzo ATM.
  L’IP nel router d’ingresso trasferisce il datagramma e l’indirizzo ATM del router di uscita al livello di link sottostante, cioè ad ATM.
Rete ATM: trasporta le celle al ricevente lungo il VC.
Router di uscita:
  AAL5 riassembla le celle nel datagramma originale.
  Se CRC è OK, il datagramma è passato a IP.

## Slide 98: IP su ATM
Datagrammi IP nelle PDU ATM AAL5
Da indirizzo IP a indirizzo ATM
  Proprio come da indirizzi IP a indirizzi MAC 802.3!
rete
ATM
LAN
Ethernet

## Slide 99: Multiprotocol label switching (MPLS)
Obiettivo iniziale: velocizzare l’inoltro IP usando un’etichetta di lunghezza stabilita (invece degli indirizzi di destinazione IP)
  L’idea viene presa a prestito dall’approccio del VC
  Ma i datagrammi IP mantengono ancora l’indirizzo IP!
Intestazione
PPP o Ethernet
Intestaz. IP
Residuo del frame a livello di link
Intestaz. MPLS
Etichetta
Exp
S
TTL
20
3
1
5

## Slide 100: Router MPLS: router a commutazione di etichetta
Detti anche “label-switched router”
Inviano i pacchetti MPLS analizzando l’etichetta MPLS nella tabella d’instradamento, passando immediatamente il datagramma all’appropriata interfaccia
  Tabelle d’instradamento MPLS ≠ Tabelle d’instradamento IP
Necessità di un protocollo utilizzato per distribuire etichette tra i router MPLS
  RSVP-TE, un’estensione del protocollo RSVP
  Consente l’invio di pacchetti lungo rotte che non potrebbero essere utilizzate con i protocolli d’instradamento IP standard!!
  utilizza MPLS per il “traffic engineering”
Devono coesistere con i router “solo-IP”

## Slide 101: Tabelle d’instradamento MPLS
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
1
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
0
8 A 1

## Slide 102: Capitolo 5: riassunto
Principi per implementare i servizi di trasmissione dati:
  Rilevazione e correzione dell’errore
  Condivisione di un canale broadcast: accesso multiplo
  Indirizzamento a livello di link
Implementazione di varie tecnologie al livello di link:
  Ethernet
  LAN commutate
  PPP
  Reti virtuali: ATM, MPLS

## Slide 103: Capitolo 5: facciamo il punto
Abbiamo completato il nostro viaggio attraverso la pila dei protocolli (ad eccezione del livello fisico)
Abbiamo una solida conoscenza dei principi del networking, e anche degli aspeti pratici
Potremmo fermarci qui… ma ci sono ancora un sacco di argomenti interessanti!
  Wireless
  Multimedia
  Sicurezza di rete
  Gestione della rete